第二届辽宁省技工院校技能大赛

维修电工技术文件

（学生高级组）

第二届辽宁省技工院校技能大赛组委会

二〇〇七年六月

目  录

—．竞赛技术纲要制定的标准………………………1

二．竞赛技术纲要……………………………………1

三．竞赛细则…………………………………………4

附件 ：工具清单及其他……………………………7

—．竞赛技术纲要制定的标准

维修电工竞赛技术纲要（学生高级组）的制定，是以《中华人民共和国维修电工国家职业标准》中的高级工应具备的理论知识和实际操作技能要求为主要依据。

二．竞赛技术纲要

（一）理论知识试题命题范围

1．基础知识

（1）电路和磁路知识

① 复杂直流电路的分析和计算。

② 磁场的基本性质及磁路与磁路定律的内容，以及电磁感应、自感系数的概念。

（2）电子电路知识

① 电子电路的分析和计算。

② 模拟电路（放大、正弦波振荡、直流放大、集成运算放大、稳压电源电路）基础知识及其应用知识。

③ 数字电路（门电路、集成门电路、触发器、多谐振荡器、计数器、寄存器及数字显示电路）基础及其应用知识。

（3）仪器仪表知识

① 晶体管测试仪、图示仪和各类示波器的应用原理、接线、操作方法和保养知识。

② 单臂电桥、双臂电桥的使用知识和保养知识。

2．专业知识

（1）电力电子知识

① 晶闸管电路（单相、三相桥式及带平衡电抗器三相反星形可控整流电路、斩波器及逆变器电路）基础及应用知识。

② 电力半导体，如MOSFET（电力场效应管）、GTR（电力晶体管）、IGBT（绝缘栅双极结晶体管）等特点及在逆变器、斩波器中应用的基本知识。

③ 中高频电源的基本知识。

④ 电子设备防干扰的基本知识。

（2）电机及拖动基础知识

① 变压器、交流和直流电机的制造和修理工艺基本知识（如换向器的制造工艺及装配方法，绕组的改接方法，根据实物绘制多速电机定子绕组接线图的方法，电机、变压器的故障分析、处理方法和修理后的试验方法）。

② 电机的工作原理（基本工作原理、换向原理、机械特性，启动力矩、电流、电压、转速、电磁转矩的计算等）和制动原理及特点。

③ 特种电机（测速发电机、伺服电动机、自整角机、步进电动机、力矩电动机、中频发电机组、电磁调速异步电动机、交磁电机扩大机、交流换向器电动机、无换向器电动机）的原理、构造、特性和接线方法。

④ 异步电动机串级调速、变频调速的原理、特点及适用场合，斩波器－直流电动机调速的原理、特点及适用场合。

（3）自动控制知识

① 自动控制原理的基本概念。

② 各种调速系统的基本原理，掌握对其具体线路进行调试、分析并排除故障的方法，如具有转速负反馈、电流负反馈环节的双环调速并带有保护功能的晶闸管直流调速系统的分析、检修调整、系统调试的方法。

③ 自动生产线的基本原理、配置和调整的基本知识。

④ 各种电梯（包括交、直流控制和可编程序控制器控制）的原理、使用和调整方法，如PLC的基本逻辑指令和步进顺序控制应用指令及其应用、计算机编程软件的使用等。

⑤ 根据电气设备使用说明书或简化随机资料，对较复杂的继电器－接触器控制线路进行原理分析和调试。

（4）现代控制技术知识

① 经济型数控系统的基本知识及电气调试方法。

② 可编程序控制器的基本原理和在工业电气设备控制系统中应用的知识。

③ 变频器的基本原理和在工业电气设备控制系统中应用的知识。

④ 交流变频调速系统的基本知识，如变频调速的概述及原理、变频调速的控制方式、变频调速的应用。

⑤ 传感器原理及在工业电气设备控制系统中应用的基本知识。

⑥ 触摸屏的基本知识及触摸屏在自控技术中的基本应用。

（二）实际操作竞赛范围及内容

本次技能大赛决赛将根据以操作技能为主，仪器仪表使用维护及安全文明生产为辅的原则命题。

（三）试题范围和比重

| 项目 | 考核范围 | 考核内容 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制技术技能 | 控制系统的设计、配线、调试操作技能 | 根据试题控制要求，采用PLC（西门子S7-200 CPU226系列）、变频器（松下VF-7F系列）、简易传感器及电器控制元件，对平面运动装置和垂直运动装置等控制对象进行控制，设计控制电路、编写程序、配线、调整，实现控制功能。(采用计算机编程) | 65 |
| 电气系统检修 | 电气系统的电路分析、故障排除及调整等技能 | 采用具有转速负反馈、电流负反馈环节的双环调速系统（KZS-1型）并带有过流、欠压、失磁等保护功能的晶闸管电气控制柜及直流机组进行电路分析、故障排除及性能的调整。 | 35 |
| 安全 | 安全文明生产 | 遵守维修电工安全操作规程 |  |

三．竞赛细则

（一）理论知识竞赛

1．试题范围、比重及类型

本次技能竞赛决赛根据以本工种专业知识为主，相关知识为辅的原则命题,试题范围和比重：

（1）本工种专业知识，约占试卷总分的55%

（2）电工基础知识，约占试卷总部分的25%

（3）现代控制技术知识，约占试卷总部分的20%

2．试题类型：试题主要分四个类型，选择题、是非题、计算题和电路分析题。

3．理论知识竞赛以闭卷方式进行，竞赛时间120分钟，满分为100分，理论知识成绩占竞赛总成绩的30%。

4．主要参考资料

（1）国家职业技能鉴定指导丛书《维修电工》（高级）

－2003年              石油大学出版社；

（2）国家职业资格培训教程，《维修电工》（基础知识）

－2004年              中国劳动社会保障出版社出版；

（3）全国高等职业技术院校电工类专用系列教材《可编程序控制器及其应用》

－2001年7月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（4）《变频技术》

－2004年6月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（5）《自动控制技术》

－2004年4月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（6）《工厂电气控制技术》

－2004年5月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（7）《职业技能鉴定教材一维修电工（初级、中级、高级）》

－1998年第1版        中国劳动社会保障出版社出版；

（8）《职业技能鉴定指导一维修电工（初级、中级、高级）》

－1998年第1版        中国劳动社会保障出版社出版。

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛总时间220分钟，其中，控制技术技能项目180分钟，电气系统检修项目40分钟，各项目时间不相互借用，满分为100分，操作技能竞赛成绩占竞赛总成绩的70%。（可编程序控制器参考型号：西门子S7-200 CPU226系列；变频器参考型号：松下VF-7F系列；双环调速系统参考型号：KZS-1型）。

3．赛前准备

工具清单（见附件）

4．主要参考资料

（1）《高级维修电工基本技能训练》

－2004年5月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（2）《高级维修电工综合技能训练》

－2004年5月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（3）《可编程序控制器及其应用》

－2001年7月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（4）《变频技术》

－2004年6月第1版    中国劳动社会保障出版社出版；

（5）《职业技能鉴定教材一维修电工（初级、中级、高级）》

－1998年第1版        中国劳动社会保障出版社出版；

（6）《职业技能鉴定指导一维修电工（初级、中级、高级）》

－1998年第1版        中国劳动社会保障出版社出版

附件

工具清单及其他(选手自备)

1．万用表（自选）；

2．剥线钳；

3．尖嘴钳；

4．断线钳；

5．压线钳；

6．试电笔；

7．“一”字电工改锥；

8．“十”字电工改锥；

9．电烙铁；

10．安全保护用品；

11．钢笔、铅笔、橡皮、三角板。