二级维护比赛项目和要求

| 项目 | 维护项目说明 | 作业要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作，接车预检 | 准备工具、配件、核查车辆、安装座椅护套等 |
| 2 | 检查照明设备、喇叭、洗涤装置 | 车灯（车内、车外）、挡风玻璃喷洗器、挡风玻璃刮水器、喇叭 |
| 3 | 检查发动机舱内上部部件，检查车内电器 | 各工作液液面、冷却液冰点、电瓶液比重、发动机舱内各部件是否有泄漏痕迹、车厢内电器工作状况、行李箱、备胎、油箱盖、用专用检测设备进行自诊断检查，清除维护提示、检查蓄电池电压及充电电压、检查皮带张力及状况 |
| 4 | 制动器检查 | 驻车制动器拉索、驻车制动器自由行程、拆下车轮检查制动片、鼓、检查转向横直拉杆及防尘套、检查轮胎磨损程度、检查轮胎气压 |
| 5 | 更换机油 | 更换机油及机油滤清器 |
| 6 | 紧固螺栓、检查车下部件 | 紧固悬架螺栓、检查车身底部保护层、燃油管、制动油管、排气管的状况、检查减震器 |
| 7 | 检查火花塞、空气滤清器 | 清洁、检查或更换火花塞、清洁空气滤清器壳并更换空气滤清器 |
| 8 | 车门、发动机盖的润滑 | 润滑各合叶、限位器、铰链、清洁发动机舱 |
| 9 | 尾气排放检查 | 使用尾气分析仪用双怠速法检测汽车尾气排放值 |
| 10 | 竣工检验 | 两人共同对所有检查项目和维护项目进行汇总，填写整齐各项单据，共同签字确认 |

说明：双人项目分工及作业顺序自定，所列作业项目为必做项目，竣工条件以捷达轿车1.5万公里保养竣工要求为准，技术参数参照《一汽大众捷达轿车维修手册》。