关于印发辽宁省暨沈阳市工匠技师

精英挑战赛焊工技术文件的通知

各市“技师杯”技能竞赛组委会，各有关单位：

根据《关于组织开展2017年中国技能大赛—辽宁省“技师杯”职业技能竞赛活动的通知》（辽人社[2017]155号）要求，结合本次竞赛赛程安排和我省实际，经竞赛组委会研究同意，现制定《辽宁省暨沈阳市工匠技师精英挑战赛焊工技术文件》并予印发，请各地和有关单位按此规程组织赛前训练和参赛。

附件：辽宁省暨沈阳市工匠技师精英挑战赛焊工技术文件

辽宁省“技师杯”职业技能竞赛组委会

2017年9月27日

附件

辽宁省暨沈阳市工匠技师精英挑战赛

焊工技术文件

第一部分：竞赛技术纲要

一、实际操作

（一）操作项目

1.板对接仰位焊4G(焊条电弧焊SMAW)；

2. 管对接垂直固定2G（气体保护焊FCAW) ；

3. 管对接向上45°加障碍6G （氩弧焊GTAW）。

（二）试件材料

20、Q235B；（参见附件一焊工技能竟赛实际操作项目附图各项目的材质）。

以上项目实际操作试件规格见附图。

（三）实际操作竞赛时间安排

额定时间：210分钟。

（四）竞赛方式

采用样题事先公开，试题现场开封公布，现场实际操作方式，在规定时间按要求完成试题。

（五）实际操作竞赛图纸

参见附件：焊工技能竟赛实际操作项目附图。竞赛图纸以赛场发放的实际操作竞赛试题图为准。

第二部分 竞赛场地与设施

一、竞赛地点

沈阳鼓风机集团股份有限公司

二、赛场配置

赛场安排正式参赛工位16个，备用工位2个。工位配备焊机、焊枪、焊钳、把线及操作台。赛场配置清洁工具。

三、竞赛用焊机、焊材

（一）比赛用焊机、生产厂家

1.焊条电弧焊、钨极氩弧焊两用焊机；

型号：伊萨Buddy Tig 400i 或ZX7-400ST(G) 。

2.CO2气体保护焊焊机

型号：伊萨Buddy Mig500i或NB(C)-500 。

3.焊机生产厂家：伊萨、奥太焊机。

（二）比赛用焊材、生产厂家

1.焊条

型号：E5015（符合GB/T5117)，牌号J507；

规格：Φ2.5mm、Φ3.2mm、Φ4.0mm。

2.钨极氩弧焊焊丝

型号：ER50-6(符合GB/T 8110）规格：Φ2.5mm。

3.焊丝

型号:E501T-1（符合GB/T10045）规格：Φ1.2mm。

第三部分 竞赛细则

一、实际操作赛场纪律

（一）参赛选手必须服从监考人员指挥，按要求进行实际操作。凡在操作比赛中违反规定，监考人员有权予以制止。对不听劝阻者，监考人员立即向裁判长汇报，对选手做出处理。

（二）赛场内应保持肃静，不得喧哗和相互讨论。比赛过程中选手如发现问题，应立即向监考人员反映，得到监考人员同意后，方可暂停比赛，否则时间照计。

二、工作人员须知

（一）树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

（二）注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛方案。

（三）于赛前45分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不脱岗。

（四）熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥实施，确保人员安全。

（五）服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

三、竞赛规则

（一）试件组对

（1）选手凭准考证和抽签单领取试件和焊材。

（2）组对前选手应检查所领试件是否符合要求，如需调换应向裁判员提出。

（3）参赛选手按规定的场次、时间、工位自行组对试件，组对时间为一小时。

（4）所有试件应点固在正面坡口内。板状试件点固在试件两端，点固长度≤20mm。管对接φ60×4试件点固不得少于两点。定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料。

（5）试件在组对过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换。

（6）裁判员应对选手组对的试件进行检查并确认合格后双方签字。未经检查确认合格的试件，一律不得用于比赛。

（二）实际操作竞赛技术要求

（1）试件固定高度不得高于1.3m （以试件中心点为准），管状试件、管板试件点固处不许放在仰焊（5点钟-7点钟）位置。

（2）试件全部采用单面焊，焊接层数不做具体要求，盖面采用单道焊接。焊接方向规定如下：

①板状对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，其余层数的方向和打底焊的方向要一致。

②管对接试件、管板角接头试件的焊接均采用两半圆自下而上焊接。

（三）试件施焊

施焊应在焊接支架上进行（包括焊缝层间清理），过程中不得变换位置和方向，不得将未焊完的试件从支架上取下（最后表面清理除外），不得在试件上作任何标记，违者该单项不计成绩。

4.施焊过程中试件焊废不予补发，选手可自行手工修复。焊缝的正反表面不准补焊、重熔，违者该单项不计成绩。

5.施焊过程中，因清理焊缝致试件移位时，应及时报告裁判员并在裁判员监督下恢复原位。

6.由于停电及外部原因影响操作时，选手有权提出异议，由裁判长核实裁定。

7.选手在比赛过程中，若需要休息、饮水、上洗手间等所占用时间，一律计算在操作时间内。

8.比赛完毕， 选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的原始成形。清理好的试件交监考人员检查，监考人员如发现选手对试件未清理干净，有权要求选手返工。清理好的试件由监考人员会同选手将试件交指定地点封号，并在监考记录上双方签字。

9.选手应本着公平竞争原则进行比赛，不得损坏比赛所提供的所有设施，若发现此类行为即取消该选手全部竞赛成绩。

第四部分 成绩评定方法

一、实际操作竞赛评分具体要求

详见附件二：

1.焊工技能竟赛外观评分表（一）

2.焊工技能竟赛外观评分表（二）

3.焊工技能竟赛外观评分表（三）

4.焊工技能竟赛无损检验评分表（四）

二、参赛选手的成绩评定

参赛选手的成绩评定由大赛组织委员会的裁判组负责。

成绩由组委会裁判组评分裁判员根据评分标准统一检测、评分与计分 ，并以此排出竞赛名次。（实际操作竞赛中出现安全操作事故视情况扣1-5分，出现严重安全操作事故不得分）。理论和实操总成绩占比为3:7,。

三、参赛选手的最终名次确定

本次大赛名次依据以下排名规则顺序排列：

1.依据理论知识和实际操作两项成绩之和排名，即总成绩较高者名次在前。理论知识竞赛采取限时闭卷笔答方式,时间90分钟，选手须使用2B铅笔在答题卡上作答。

2.总成绩相同者，实际操作成绩高者名次在前。

3.实际操作成绩相同者，实际操作比赛所用时间较短者名次在前。

四、技术咨询

联 系 人：韦成明

联系电话：13309828956

第五部分 申诉与仲裁

一、申诉

1.参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具和备件，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.选手申诉均须通过本代表队领队、指导教练，在申诉选手所参加竞赛结束24小时内用书面形式向仲裁工作组提出。

二、仲裁

1.为保证竞赛顺利进行，保证竞赛结果公平公正，大赛组委会下设仲裁工作组。仲裁工作组负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁。

2.仲裁工作组要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见尽快通知领队或当事人。

3.仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

附件1

焊工技能竟赛实际操作项目附图

1.板对接仰位焊4G(焊条电弧焊SMAW)

材质：Q235B

焊条型号：GB/T 5117 E5015: φ2.5 mm、φ3.2 mm、φ4 mm (任选)

2.管对接垂直固定2G（药芯焊丝气体保护焊FCAW）

材质:20，

焊丝:GB/T10045 E501T-1 规格:φ1.2 mm

L：200mm ,D：159 mm,S：10 mm,α：31°±1°

b、p自定

3.管对接45°加障碍6G （氩弧焊GTAW）

材质：20，规格：Φ60 mm×4 mm，L=200mm，

α：31°±1°，b、p自定

焊丝：GB/T8110  ER50-6 规格：φ2.5 mm

钨极：Φ2.5 mm， 障碍管长：300mm

附件2

焊工技能竞赛外观评分表1-4，无损检验评分表

外观评分标准（一）

项目：板对接仰位焊4G(焊条电弧焊SMAW)   规格 δ=12mm

| 检查项目 | 评判标准 及得分 | 评判等级 | 测评 数据 | 实得 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0～2 | ＞2～3 | ＞3～4 | ＜0，＞4 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | 17～19 | ≥16，≤20 | ≥15，≤22 | ＜15，＞22 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1.5 | ＞1.5～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5 | 深度＞0.5 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 | 每1mm扣1分 | 0分 |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 背面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 | 0～0.5 | ＞0.5～1 | ＞1～2 | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 外观缺陷记录 |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成型评判标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 | 成形较好， 焊缝均匀、平整 | 成形尚可， 焊缝平直 | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |
| 注：试件焊接未完成；表面修补及焊缝正反两面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合缺陷；该试件作0分处理。 |

外观评分标准（二）

项目:垂直固定2G（CO2药芯焊丝气体保护焊FCAW）规格φ159×10mm

| 检查项目 | 评判标准 及得分 | 评判等级 | 测评 数据 | 实得 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＜0，＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | 14～16 | ≥13，≤17 | ≥12，≤18 | ＜12，＞18 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1.5 | ＞1.5～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5 每1mm扣1分 | 深度＞0.5 0分 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  |  |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 背面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 | 0 | ＞0～1 | ＞1～2 | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0 | 0～1 | 1～2 | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 外观缺陷记录 |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成型评判标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 | 成形较好， 焊缝均匀、平整 | 成形尚可， 焊缝平直 | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |
| 注：试件焊接未完成；表面修补及焊缝正反两面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合缺陷；该试件作0分处理。 |

外观评分标准（三）

项目：45°固定6G（氩弧焊GTAW）规格φ60×4mm

| 检查项目 | 评判标准 及得分 | 评判等级 | 测评 数据 | 实得 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0～1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＜0，＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 余高差 | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | 7～8 | ≥6，≤9 | ≥5，≤10 | ＜5,＞10 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 | 深度≤0.5 每1mm扣1分 | 深度＞0.5 0分 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  |  |  |  |  |
| 正面成型 | 标准 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 |  |  |  |
| 背面成型 | 尺寸标准 | 通球 球直径=52×85%=44.2mm 合格10分 不合格0分 |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 |  |  |  |  |
|  | 得分标准 |  |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0 | 0～0.5 | 0.5～1 | ＞1 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 |  |  |  |
| 外观缺陷记录 |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成型评判标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 | 成形较好， 焊缝均匀、平整 | 成形尚可， 焊缝平直 | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |
| 注：试件焊接未完成；表面修补、重熔及焊缝正反两面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合缺陷；该试件作0分处理。 |

无损检验评分标准（四）

| 项目 | 拍片数量 | 评定范围 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板状仰焊(4G) | 1张 | 焊缝两端 各去除20mm |  |
| φ59×10管 垂直固定焊(2G) | 4张 | 焊缝全长 | 无三级片,按拍片数量取平均值 |
| φ60×4管 45°固定焊(6G) | 2张 | 焊缝全长 | 无三级片,按拍片数量取平均值 |
| 配分说明 | 1. 一级片无缺陷50分； 1）评定区内有缺陷最多扣至45分； 2）评定区外的缺陷,按点数每点扣1分,最多扣 至35分。 2.二级片基本分35分。评定区外缺陷按表内缺陷性 质扣分,最多扣至20分。 3.三级片得0分。 4.同一试件有多张底片的，无三级片，按拍片数量 取平均值。有一张三级片，此件为0分。 |
| 缺陷性质 | 缺陷尺寸 | 扣分标准 |
| 圆形缺陷 | 尺寸≤0.5mm | 每点扣0.5分 |
|  | 尺寸＞0.5mm～1 mm | 每点扣1分，大于１mm的圆形缺陷，按标准折算 |
| 条形缺陷 | 条形缺陷 | 长度每1mm扣0.5分 |

注：试件的射线检测按NB/T 47013标准评定；评定区域：10×10mm。